PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO DE UN EQUIPO DENOMINADO “CÁMARA DE ALTA PRESIÓN HIDROSTÁTICA” CON DESTINO AL AREA DE GENETICA Y REPRODUCCION ANIMAL DEL SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN  Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO (SERIDA)

Las prescripciones técnicas básicas del equipamiento se detallan a continuación y serán las mínimas imprescindibles.

Descripción del equipamiento

- Hardware  (G:E-BOX 100)

- Instalación de CD del software desarrollado para el sistema

- Ordenador portátil con el software de control instalado

- Manual de usuario

- Soporte científico y bibliográfico total

- Correo electrónico y/o consultas telefónicas en caso de problemas relacionados con la utilización del aparato.

Características Técnicas Generales

Dimensiones 500x300x350 mm

Peso 45 kg.

Rango de presión de trabajo 0-900 bar.

Temperatura máxima de trabajo 45°C.

Incremento máximo de la presión  300 bar/min.

Incremento máximo de Temperatura 6 °C/hora.

Precisión de medida de la presión 1 %.

Precisión de medida temperatura ±1 °C.

Conexión eléctrica 230 VAC (max. 1000W).

Temperatura ambiental de trabajo +25°C.

Villaviciosa, a 31 de octubre de 2008

EL DIRECTOR GERENTE DEL SERIDA

Fdo. Pedro Castro Alonso