PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARA EL CONTRATO PRIVADO DE SUMINISTRO DE UN CITÓMETRO ANALIZADOR UV LÁMPARA MERCURIO Y LÁSER DE ESTADO SÓLIDO DE 488NM CON DESTINO AL ÁREA DE SELECCIÓN Y REPRODUCCIÓN ANIMAL DEL SERVICIO REGIONAL DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO AGROALIMENTARIO (SERIDA)

Las prescripciones técnicas básicas del equipamiento se detallan a continuación y serán las mínimas imprescindibles.

1.- Características del equipo

Denominación: Citómetro Analizador UV Lámpara Mercurio y Láser de estado sólido de 488nm, y accesorios.

Especificaciones Técnicas:

| ESPECIFICACIONES COMO CONTADOR ABSOLUTO |
| --- |
| Exactitud | +/- 5% |
| Reporoducibilidad (HPCV) | < 5% |
| Concentración | 3x104 hasta 2x106 |
| ESPECIFICACIONES RESOLUCIÓN DE FLUORESCENCIA |
| Resolución | <3% HPCV utilizando TRBC teñidos con DAPI como Standard, empleando la lámpara de arco de mercurio y amplificación digital logarítmica de 4 décadas |
|  | <3% HPCV utilizando Flor-Check Flourospheres como Standard, un láser de estado sólido de 488 nm y amplificación digital logarítmica de 4 décadas |
| ESPECIFICACIONES COMO ANALIZADOR DE PARTÍCULAS |
| Tamaño de partícula | Método de medida electrónica de impedancia con cámara de flujo de 125m para partículas en el rango de 3 a 40 m |
| Cámaras opcionales | * Cámara de 25x65m tamaño de 0,8 a 5 m |
|  | * Cámara de 70x70m tamaño de 1,5 a 15 m |
| ESPECIFICACIONES ÓPTICAS |
| Excitación | 365, 405, 435 nm con Lámpara de Arco y 488 con láser de estado sólido |
| Alineación | Automática controlada por ordenador |
| Óptica | 1,25NA de inmersión |
| Detectores | 4PMT ultra sensibles con amplificadores lineales o logarítmicos digitales de 4 décadas |
| MANEJO DE FLUIDOS |
| Inyección de Muestra | Jeringa de precisión motorizada |
| Muestra min. | 150 L |
| Muestra Max. | 2000 L |
| Velocidad paso muestra | Desde 4,17 hasta100 L minuto para la cámara Standard de 125 m |
| Control de válvulas | Por ordenador. |

| SOFTWARE |
| --- |
|  | Software |
| Entorno | Microsoft Windows XP professional |
| Otros | Microsoft Office |
| Tipo Ficheros | FCS 2.0 |

| REQUERIMIENTOS DE INSTALACIÓN |
| --- |
| Voltaje | 220 Vac 50/60 Hz |
| Consumo | 500 Wats total |
| Dimensiones | 53Wx58Dx36H |
| Peso | 92 Kg |

## Villaviciosa, a 30 de octubre de 2008

## EL DIRECTOR GERENTE DEL SERIDA

## Fdo: Pedro Castro Alonso